## Slide 1
DriftAdaptiveQEC | 项目汇报增强版
01
PROJECT UPDATE
CNN-FPGA 自适应 GKP 纠错：从漂移问题到受控工程验证链路
汇报重点：项目推进过程、阶段性数据成果、当前可信边界、后续工程补强与论文路线。
Phase 2
当前阶段
Controlled Development / Go
P0-P4
已形成主线
漂移验证 -> CNN -> HIL -> benchmark
0.994
P1 R2_mean
float Tiny-CNN 回归证据
mock
当前 HIL 边界
软件 HIL，非真板完成
fast loop
slow loop
teacher residual
Param bank
software HIL
口径提醒：本增强版使用项目进展图作为讲述素材，但当前事实以 task board / handoff 为准。

## Slide 2
DriftAdaptiveQEC | CNN-FPGA-GKP
02
WHY IT MATTERS
GKP 纠错的核心困难不是一次噪声，而是参数随时间漂移。
固定译码器默认噪声统计稳定；实际链路中 sigma、mu_q/mu_p、theta 会缓慢或突变漂移，导致原本合适的 K,b 逐渐失配。
漂移变量如何影响译码
变量
含义
sigma
噪声尺度变化，影响 syndrome 分布宽度
mu_q / mu_p
q/p 方向偏置，影响残差修正中心
theta
旋转/耦合漂移，使两个象限相关性改变
K,b
译码参数；一旦失配，LER 快速上升
P0 给出的直接证据
scenario
full
simplified
linear_low
0.4237
0.0205
step_mid
0.4267
0.0186
sinusoidal
0.4253
0.0241
random_walk
0.4120
0.0157
汇报时的一句话
如果不跟踪漂移，译码器会把“物理噪声变化”误当成“综合征随机波动”，因此需要慢回路估计并更新参数。

## Slide 3
DriftAdaptiveQEC | CNN-FPGA-GKP
03
SYSTEM MAP
系统被拆成两条时间尺度不同、职责清楚的闭环。
FAST LOOP / FPGA SIDE：5 us 级，不等待 CNN
syndrome
(s_q,s_p)
Delta = K @ s + b
histogram
32 x 32
active bank
K,b
SLOW LOOP / ARM + CNN SIDE：窗口统计、教师估计、参数提交
windowed
histogram
teacher
WV / UKF
Tiny-CNN
residual-b
stage/commit
param bank
5 us fast budget
10-100 ms slow update
讲法：FPGA 只做确定性、低延迟控制；CNN 不插入快路径，只在慢路径根据窗口统计更新下一批参数。

## Slide 4
DriftAdaptiveQEC | CNN-FPGA-GKP
04
HIL BOUNDARY
当前 HIL 验证的是软件闭环语义，不是真板完成态。
drawio 里的 FPGA 仿真描述可以保留为工程解释，但必须把 backend 边界讲清楚。
MockFPGA
AXI regs / DMA buffer
status bits / epoch
Scheduler
5 us fast loop
window accumulate
LatencyInjector
DMA / preprocess
infer / writeback
ParamBank
A/B bank
commit_if_ready
已验证链路
backend = mock
artifact_npz
inproc inference
deterministic rerun
不能扩写成
真板 HIL 已完成
.tflite runtime 已恢复
正式 frozen benchmark 已闭环
边界句
P3 当前是 mock-backed software HIL recovery path；board_backend.py 仍是 placeholder 语义。

## Slide 5
DriftAdaptiveQEC | CNN-FPGA-GKP
05
MODEL MECHANISM
Tiny-CNN 不直接替代译码器，而是学习对教师参数的残差修正。
32 x 32
histogram
conv + ReLU
AvgPool
FC hidden=32
FC output
residual-b
Delta b_q, Delta b_p
ParamMapper 主线语义
K = C(C + R)^-1
b = (I - K) mu + residual
核心是把 CNN 输出限制在可解释的参数更新位置，而不是端到端黑箱控制快回路。
结构参数
默认值
作用
conv_channels
8
轻量特征
kernel_size
3
局部统计
hidden_dim
32
小模型部署
讲法
teacher 给出物理上合理的方向，CNN 学 residual-b 负责补偿 teacher 与真实漂移之间的系统偏差。

## Slide 6
DriftAdaptiveQEC | CNN-FPGA-GKP
06
PROJECT ROADMAP
项目不是一次性跑通，而是按 P0-P4 分层验证可信度。
P0
问题成立
漂移导致固定译码失配
P1
模型可学
Tiny-CNN 学参数
P2
行为一致
float/int8 与 bank 提交
P3
HIL 恢复
mock-backed 软件闭环
P4
benchmark
历史正式结果 + 当前受控补证
五段式讲述法
为什么做
目标
执行逻辑
数据结果
意味着什么
这套口径让评委先看到推进逻辑，再看每个阶段的数据证据，最后自然过渡到 Phase 2 的风险收口。

## Slide 7
DriftAdaptiveQEC | CNN-FPGA-GKP
07
TERMINOLOGY
先把名词讲清楚，后面的结果表就不难读。
scenario：漂移模式
名称
含义
linear_low
缓慢线性漂移
step_mid
中等阶跃漂移
sinusoidal
周期漂移
random_walk
随机游走漂移
mode：译码/更新策略
名称
含义
fixed_baseline
固定参数
oracle_delayed
理想信息延迟
model_artifact
npz 模型产物
int8_artifact
量化模型产物
HIL 关键词
commit
参数生效
bank
A/B 参数槽
overflow
定点溢出
EKF/UKF
滤波 baseline
Hybrid
teacher + residual
这页可以放在讲稿中作为“观众友好页”，也可以在正式汇报时快速带过。

## Slide 8
DriftAdaptiveQEC | CNN-FPGA-GKP
08
P0 EVIDENCE
P0 证明了“漂移适配”不是锦上添花，而是错误率主因。
0.403
linear_low
0.408
step_mid
0.401
sinusoidal
0.396
random_walk
full_qec 与 simplified 的 LER gap 在四类漂移下都约为 0.40。
scenario
full
simp.
linear_low
0.4237
0.0205
step_mid
0.4267
0.0186
sinusoidal
0.4253
0.0241
random_walk
0.4120
0.0157
结论
固定参数链路在漂移场景下明显失配；后续 P1-P4 都是在回答“如何实时、可部署地更新参数”。

## Slide 9
DriftAdaptiveQEC | CNN-FPGA-GKP
09
P1 EVIDENCE
P1 证明 Tiny-CNN 能学习漂移参数，并且 int8 量化损失很小。
0.994352
float R2_mean
MSE 0.293336 / MAE 0.220503
0.994212
int8 R2_mean
MSE 0.297742 / MAE 0.221944
0.984862
theta R2
最难维度仍保持高相关
mode
MSE
MAE
R2_mean
float
0.293336
0.220503
0.994352
int8
0.297742
0.221944
0.994212
量化后 R2_mean 只下降约 0.00014，为后续 FPGA/边缘部署保留空间。
0.998
sigma
0.996
mu_q
0.998
mu_p
0.985
theta
分维度 R2：theta 是后续重点优化项。

## Slide 10
DriftAdaptiveQEC | CNN-FPGA-GKP
10
P2 EVIDENCE
P2 把模型输出接入参数银行，验证了行为级硬件一致性。
scenario
fixed
oracle
model
int8
linear_med
0.8161
0.7642
0.6962
0.7014
step_large
0.9378
0.9267
0.7319
0.7321
sinusoidal
1.0190
1.0206
0.7593
0.7619
model_artifact / int8_artifact 均优于 fixed_baseline，且 float 与 int8 的闭环表现接近。
7.0
commit_count_mean
参数银行按窗口提交
0
fast/slow violations
预算违例率为 0
工程意义
这一阶段不只是看 LER，还确认了 slow update、stage/commit、active bank 的时序语义能在仿真链路中闭合。

## Slide 11
DriftAdaptiveQEC | CNN-FPGA-GKP
11
P3 CURRENT STATUS
P3 当前可信结论：软件 HIL recovery path 已恢复，但真板仍未完成。
恢复路径配置
field
value
backend
mock
slow-loop
model_artifact
inference
artifact_npz / inproc
artifact
static_theta_v2 .npz
2
windows / commits
n_windows_ready = 2; commits = 2
0.454375
final_ler
T12 deterministic recovery smoke
0.002
overflow_rate
软件闭环边界下
必须保留的边界
这不是 real_board HIL 完成态；也不是 .tflite runtime 恢复证据。T12 只证明 mock-backed software HIL 的确定性与恢复链路。
讲法
P3 的价值是“链路语义恢复”，不是“硬件部署完成”。这会让后续 T20 真板 readiness 更可信。

## Slide 12
DriftAdaptiveQEC | CNN-FPGA-GKP
12
P4 BENCHMARK
P4 的主线结果指向 Hybrid Residual-B，但当前仍在补强证据边界。
0.798
Hybrid
Residual-B
0.818
UKF
0.826
Const
Residual-Mu
0.828
RLS
Residual-B
0.828
EKF
历史正式结果：Hybrid Residual-B 相比 UKF 的 LER gap 为 0.019642。
证据层级
当前含义
historical formal
可讲主线结果
recovery smoke
恢复链路可运行
T15 bounded
Phase 2 补证任务
formal reopen
需 T16 后再决定
关键口径
T15 是 multi-scenario frozen baseline bounded smoke，用来硬化证据；不能提前写成正式 benchmark 已恢复。

## Slide 13
DriftAdaptiveQEC | CNN-FPGA-GKP
13
METHOD INSIGHT
后续论文可以把贡献收束到 teacher-guided residual adaptive decoding。
classical teacher
WV / UKF / baseline
CNN residual
learn residual-b
ParamMapper
K,b with safety
HIL feedback
commit / overflow
0.618195
Gated v5
teacher-representation branch
-0.140634
gap vs Full
paired evidence, 9/12 wins
解释方式
不是把 teacher 全量广播给 CNN，而是提取少量与 b 残差相关的稳定信号，降低部署负担。
论文角度
方法贡献可以写成“物理教师 + 轻量 CNN 残差 + 硬件一致参数提交”的闭环协同。

## Slide 14
DriftAdaptiveQEC | CNN-FPGA-GKP
14
CURRENT PHASE
Phase 2 的目标是把恢复证据推进到更硬的 benchmark 边界证据。
T14
protocol audit
PASS
T15
bounded smoke
current
T16
evidence gate
next
T17/18
manifest
next
T20
real-board readiness
later
T15 bounded matrix
字段
设置
scenarios
static_bias_theta, linear_ramp
modes
EKF / UKF / residual baselines
repeats
2, paired seeds
Forbidden claims
not formal benchmark
not real_board HIL
not .tflite runtime
T16 决定是否进入更正式的证据 gate；T17/T18/T20 分别补训练、TFLite、真板 readiness。

## Slide 15
DriftAdaptiveQEC | CNN-FPGA-GKP
15
PAPER STORY
论文路线建议：先讲系统问题，再讲受约束的自适应方法。
Contribution 1
漂移驱动的 GKP 译码问题建模；P0 给出固定译码器失配证据。
图表：P0 gap + 漂移变量示意。
Contribution 2
teacher-guided residual-b：让 CNN 学可解释的参数残差，而不是接管快回路。
图表：Tiny-CNN + ParamMapper + teacher branch。
Contribution 3
硬件一致闭环：参数银行、commit、溢出监测、HIL wrapper 与 benchmark 口径。
图表：fast/slow loop 与 P2/P3/P4 证据。
方向
量子工程
FPGA/EDA
系统论文
目标
QCE / TQE / EPJ QT
FCCM / FPGA / DATE
QST / npj QI

## Slide 16
DriftAdaptiveQEC | Closing
16
NEXT STEPS
下一步不是扩大叙事，而是把证据边界逐项补齐。
已可稳健汇报的成果
~0.40
P0 LER gap
漂移问题成立
0.994
P1 R2_mean
Tiny-CNN 可学
7.0
P2 commits
无 fast/slow 违例
后续改进清单
方向
目标
T15/T16
P4 bounded evidence gate
T17
训练链独立 manifest
T18
.tflite runtime 边界 smoke plan
T20
真板 HIL readiness checklist
最终收束句
项目已经从“证明漂移存在”推进到“有边界的 CNN-FPGA 自适应闭环”；下一阶段要把 benchmark、TFLite、真板 readiness 三条证据线补硬。