## Slide 1
项目汇报 | 2026-05-08
01
CNN-FPGA-GKP REPORT
CNN-FPGA 协同的 GKP
漂移自适应量子纠错系统
从物理仿真、双回路软件 HIL 到 teacher-guided residual 解码
Phase 2
当前阶段
Controlled Development
Go
决策状态
受控继续开发
T15
当前唯一任务
P4 bounded smoke
FAST LOOP
FPGA 侧
线性解码 K@s+b
32×32
syndrome histogram
SLOW LOOP
Teacher + CNN
residual-b
Param bank
stage / commit
software HIL
P4 benchmark

## Slide 2
DriftAdaptiveQEC | CNN-FPGA-GKP
02
PROBLEM FRAME
GKP 解码的难点不是一次预测，而是漂移下的在线失配。
连续变量 GKP 纠错中，sigma、mu_q / mu_p、theta 会随时间漂移；固定参数线性解码器会逐步偏离真实噪声状态。
工程约束
快回路必须低时延、确定性、可硬件部署；慢回路只能在窗口级别低频更新参数。
关键判断
离线模型精度不等于在线闭环可用；后续验证必须绑定 runtime、commit 与 HIL 语义。
P0 物理基线：full_qec 与 simplified 的 LER gap 稳定约 0.40
场景
full_qec
simplified
gap
linear_low
0.4237
0.0205
0.4032
step_mid
0.42665
0.01855
0.40810
sinusoidal
0.42530
0.02405
0.40125
random_walk
0.41200
0.01565
0.39635
linear
0.403
step
0.408
sinusoidal
0.401
random
0.396
含义：simplified 物理口径会低估 LER，不能作为工程可信度的主证据。

## Slide 3
DriftAdaptiveQEC | CNN-FPGA-GKP
03
SYSTEM ARCHITECTURE
双回路架构把“快而稳的硬件控制”和“慢而准的统计学习”分开。
FAST LOOP / FPGA SIDE
Syndrome
(s_q, s_p)
Delta = K @ s + b
32×32 histogram
fixed-point / overflow
Active param bank
K,b
SLOW LOOP / ARM + CNN SIDE
Windowed
histogram
Classical teacher
WV / UKF
Tiny-CNN
residual-b
Stage / commit
param bank
10-100 ms
5 us 级
P4 benchmark 继承同一条 HIL backend / artifact 链路，因此 benchmark 结果必须同时报告 backend 与 artifact type。

## Slide 4
DriftAdaptiveQEC | CNN-FPGA-GKP
04
PROJECT ARC
项目按 P0-P4 逐层推进：先恢复可信度，再补强证据。
P0
完成
物理口径
full/simplified gap
P1
完成
Tiny-CNN
静态参数回归
P2
完成
行为仿真
公平基线闭环
P3
软件复验
software HIL
mock-backed path
P4
补证据
benchmark
formal + bounded
Recovery 已收口
T1-T13 完成后，项目从 Repair 进入 Phase 2 / Go；当前可信度不再靠对话记忆，而靠文档和可复验输出。
当前唯一任务：T15
基于 T14 固定的 protocol，只运行双场景、五模式、repeats=2 的 bounded development run。
禁止外推
bounded smoke 不是完整 formal benchmark；mock-backed 软件路径也不是 real_board 或 .tflite runtime evidence。
策略：每轮只推进一个 bounded task，且必须写清 Allowed files / Forbidden scope / Verification / Docs to update。

## Slide 5
DriftAdaptiveQEC | CNN-FPGA-GKP
05
P1 MODEL EVIDENCE
Tiny-CNN 已能稳定识别静态漂移参数，int8 退化极小。
问题修正
早期各向同性高斯让 theta_deg 近似不可辨识；P1 改为各向异性高斯，并提高 theta 损失权重。
0.994352
float R2_mean
test set
0.994212
int8 R2_mean
量化后几乎重合
模型
MSE
MAE
R2_mean
float
0.293336
0.220503
0.994352
int8
0.297742
0.221944
0.994212
Float 逐标签 R²
label
R²
sigma
0.997613
mu_q
0.996473
mu_p
0.998459
theta_deg
0.984862
结论
P1 的价值不是直接给出最终解码器，而是建立慢回路可用的轻量感知器件；量化结论也为后续部署路径提供基础。

## Slide 6
DriftAdaptiveQEC | CNN-FPGA-GKP
06
P2 CLOSED LOOP
闭环收益来自公平运行时控制，而不是作弊型 mock 或量化偶然性。
两项关键修正
1. 基线改为 fixed_baseline / oracle_delayed
2. ParamMapper 改为协方差驱动：K=C(C+R)^-1，b=(I-K)mu
场景
fixed
oracle
float
int8
linear_med
0.816067
0.764239
0.696206
0.701372
step_large
0.937822
0.926650
0.731906
0.732072
sinusoidal
1.019033
1.020556
0.759289
0.761878
0.924
fixed
0.904
oracle
0.729
float
0.732
int8
三场景平均 LER（根据表内数据近似）
工程指标
commit_count_mean = 7.0
fast violation = 0
slow violation = 0
P2 判断：双回路 stage / commit 稳定，自适应模型在三类漂移场景均优于固定与延迟基线。

## Slide 7
DriftAdaptiveQEC | CNN-FPGA-GKP
07
P3 HIL BOUNDARY
P3 已恢复 software HIL 的确定性复验，但不能写成真板完成。
mock backend
model_artifact
artifact_npz
inproc service
hil outputs
2
windows ready
n_windows_ready
2
slow updates
finished
2
commits
applied
0.454375
final LER
T12 deterministic run
0.002
overflow rate
bounded recovery
确定性复验
两次 run 的 hil_summary.json 与 hil_events.json SHA256 均一致。
当前边界
路径固定为 mock + model_artifact + artifact_npz + inproc。
不能宣称
不是 real_board；不是 .tflite runtime evidence。
software HIL
not real board

## Slide 8
DriftAdaptiveQEC | CNN-FPGA-GKP
08
P4 MAIN EVIDENCE
历史 formal 结果显示：Hybrid Residual-B 仍优于最强经典 baseline UKF。
0.798
Hybrid
Residual-B
0.818
UKF
0.826
Const
Residual-Mu
0.828
RLS
Residual-B
0.828
EKF
平均 LER，越低越好
方法
Avg LER
Hybrid Residual-B
0.798332
UKF
0.817974
Constant Residual-Mu
0.825719
RLS Residual-B
0.827908
EKF
0.828369
关键解释
领先 UKF 的 gap 约 0.019642；且 correction_saturation_rate = 0、aggressive_param_rate = 0。
口径提醒：这是历史 formal strong-baseline 结论；Phase 2 正在通过 T15/T16 补当前机器上的 bounded development evidence。

## Slide 9
DriftAdaptiveQEC | CNN-FPGA-GKP
09
MECHANISM
学习模块最有价值的角色，是修正 teacher 在运行时控制量上的偏差。
早期 Full teacher broadcast
整包 teacher 标量被广播成平面通道，容易带来冗余、尺度耦合与闭环语义失配。
hist
teacher
planes
Gated v5 compact scalar branch
只保留与 residual-b 直接相关的 4 个 teacher 标量，并通过 scalar branch + gated 注入。
teacher_b_q
teacher_b_p
delta_b_q
delta_b_p
0.758829
Full
chunked paired mean
0.618195
Gated v5
candidate mean
9 / 12
wins
seed-scenario 对照
谨慎结论
Gated v5 是当前最强 teacher-representation 候选，但 seed=20260429 下收益收缩，尚未完全替代正式主线。

## Slide 10
DriftAdaptiveQEC | CNN-FPGA-GKP
10
PHASE 2 CURRENT TASK
T15 把 P4 从单场景 recovery smoke 推进到受控多场景 development evidence。
T9 recovery smoke
T14 protocol PASS
T15 bounded run
T16 gate review
T15 matrix
固定范围
Config
cnn_fpga/config/p4_multiscenario_strong_baselines.yaml
Scenarios
static_bias_theta / linear_ramp
Modes
ekf / ukf / constant_residual_mu / rls_residual_b / hybrid_residual_b
Repeats
2
Seed policy
--paired-seeds
允许做什么
扩展到双场景、五模式、repeats=2；不改 runner、不改 config、不改 baseline 集合。
明确不是
不是完整四场景 formal benchmark；不是 real_board；不是 .tflite runtime evidence。
T15 的价值：为 T16 判断是否扩展 formal benchmark、停止在 bounded evidence、或转向 manifest / training / .tflite / cleanup 提供证据。

## Slide 11
DriftAdaptiveQEC | CNN-FPGA-GKP
11
NEXT MOVES
后续不是盲目扩线，而是补证据、补 manifest、补边界。
证据补强
1. T15/T16：P4 bounded evidence + gate review
2. 决定是否恢复完整四场景 formal set
3. 固化 benchmark 报告口径
研究改进
1. 诊断 seed=20260429 收益收缩
2. Gated v5 小改版：弱化 delta、控制 scale/clip
3. paper_inspired_statcalib_v1：compact statistics + closed-loop loss
工程补强
1. T17 训练链 manifest
2. T18 .tflite manifest / smoke plan
3. T20 real-board readiness checklist
4. load-aware latency / fault injector
当前暂停项：无任务包的新 teacher-representation 长跑、P4 formal 长跑、真板 backend 扩写、大规模 repo cleanup。

## Slide 12
论文思路与总结
12
PAPER POSITIONING
论文主线：运行时一致的 teacher-guided residual adaptive decoding。
System
双回路 CNN-FPGA
软件 HIL / param bank
Method
teacher-guided
residual-b correction
Deployment
runtime-consistent data
artifact / HIL / benchmark
已有成果
P0-P2 基线与闭环验证；P3 software HIL recovery path；P4 历史 formal 主线。
当前边界
真板 HIL、当前 .tflite recovery、完整 formal benchmark 仍需补证据。
论文策略
QCE / TQE / EPJQT 优先；补强后再考虑 QST / npjQI / ACM TQC。
一句话结论：保留经典 teacher，并让轻量 CNN 学习 residual-b 修正，比直接做绝对参数回归更贴近部署语义，也更有论文叙事韧性。