## Slide 1
项目汇报 | 2026-05-09
01
CNN-FPGA-GKP REPORT
CNN-FPGA 协同的 GKP
漂移自适应量子纠错系统
从物理仿真、双回路软件 HIL 到 teacher-guided residual 解码
FAST LOOP
FPGA 侧
线性解码 K@s+b
32×32
syndrome histogram
SLOW LOOP
Teacher + CNN
residual-b
Param bank
stage / commit
software HIL
P4 benchmark
GKP 码的基本思想
GKP 码（Gottesman-Kitaev-Preskill code）是一类连续变量量子纠错码。它不是把一个逻辑量子比特编码到多个离散物理量子比特上，而是把逻辑信息编码到一个谐振子模式的相空间网格中。
直观理解：
谐振子有两个正交相空间坐标：q 与 p。
理想 GKP 码态是在 q/p 空间上无限尖锐、无限周期的“梳状峰”。
两个逻辑态可以理解为同一套晶格的不同平移：
|0_L>：峰位落在一组偶格点上。
|1_L>：峰位相对 |0_L> 平移半个逻辑间距。
小位移噪声只会把峰从格点附近推开；只要偏移没有超过判决边界，就可以测 syndrome 后把它推回最近格点。
理想 GKP 态不可物理制备，因为它需要无限压缩和无限能量。因此真实系统中使用的是近似 GKP 码态：
每个峰有有限宽度，对应 finite squeezing。
整个梳状结构还有有限包络，远离中心的峰权重下降。
纠错时测到的 syndrome 会包含制备噪声、测量噪声、通道位移噪声和硬件读出误差。

## Slide 2
项目汇报 | 2026-05-09
02
CNN-FPGA-GKP REPORT
CNN-FPGA 协同的 GKP
漂移自适应量子纠错系统
从物理仿真、双回路软件 HIL 到 teacher-guided residual 解码
FAST LOOP
FPGA 侧
线性解码 K@s+b
32×32
syndrome histogram
SLOW LOOP
Teacher + CNN
residual-b
Param bank
stage / commit
software HIL
P4 benchmark
GKP码编码过程：把逻辑比特嵌入相空间晶格
近似 GKP 编码可以按三步理解：
1.逻辑信息写入晶格位置:
逻辑 0/1 不再由单个能级表示，而由相空间中周期性峰的位置模式表示。
q 方向与 p 方向都存在周期结构，使得小位移误差可以通过模格点测量被识别。
2.有限压缩形成近似峰:
理想峰是 delta 函数；近似 GKP 中每个峰变成有限宽高斯峰。
峰越窄，越容易区分小位移误差，但制备资源越高。
3.实际噪声表现为相空间位移和形状变化:
位移均值偏移：mu_q / mu_p
噪声强度变化：sigma
q/p 相关性或主轴旋转：theta
本项目把这些因素抽象为有效漂移参数，并让解码器在线适配它们。

## Slide 3
项目汇报 | 2026-05-09
03
CNN-FPGA-GKP REPORT
CNN-FPGA 协同的 GKP
漂移自适应量子纠错系统
FAST LOOP
FPGA 侧
线性解码 K@s+b
32×32
syndrome histogram
SLOW LOOP
Teacher + CNN
residual-b
Param bank
stage / commit
software HIL
P4 benchmark
解码过程：测 syndrome、估计位移、施加校正
近似 GKP 解码的核心不是“识别完整量子态”，而是估计相对于最近晶格点的残余位移。
一轮典型解码可拆成：
1.syndrome 测量
测量得到 s_q, s_p，表示当前状态相对 GKP 网格的模位移残差。
如果残差还在判决边界内，理论上可以把状态推回正确格点。
2.位移估计
最简单的解码器会假设噪声分布固定，直接用固定参数估计校正量。
本项目采用线性控制形式：
Delta = K @ s + b
其中 K 表示对 syndrome 的线性增益，b 表示偏置校正。
3.施加校正并判断逻辑错误
校正后残差如果仍跨过 GKP 判决边界，就会形成逻辑错误。
项目中用 LER（logical error rate）衡量最终解码效果。
4.窗口统计与慢回路更新
单次 syndrome 噪声很大，但多个 fast cycle 的 syndrome histogram 可以反映漂移趋势。
因此本项目用 32 x 32 syndrome histogram 作为慢回路输入，让 teacher/CNN 周期性更新 (K, b)。

## Slide 4
04
CNN-FPGA-GKP REPORT
CNN-FPGA 协同的 GKP
漂移自适应量子纠错系统
为什么本项目需要 CNN-FPGA 双回路？
近似 GKP 解码有天然的工程矛盾：
快回路必须非常快：每个 syndrome 到 correction 的路径要低延迟、确定性、适合 FPGA。
漂移估计又需要统计信息：必须看一段时间窗口，才能判断 sigma/mu/theta 是否变了。
因此项目采用快慢分离：
层级 | 对应 GKP 解码动作 | 项目实现
Fast loop | 对每次 syndrome 立即给出位移校正 | FPGA/fast emulator 执行 Delta = K @ s + b
Histogram window | 汇总一段时间内的 syndrome 分布 | 32 x 32 syndrome histogram
Slow loop | 根据分布漂移更新解码参数 | classical teacher + Tiny-CNN residual-b
Param commit | 在周期边界切换新参数 | A/B param bank + stage/commit
换句话说，CNN 在本项目中不是“直接做量子纠错判决”的黑箱模型，而是慢回路里的漂移感知与参数修正模块。真正进入 fast loop 的仍然是可解释、可硬件化的线性解码参数 (K, b)。
本项目相对普通 GKP 解码的研究重点
普通 GKP 解码问题通常关注：
给定噪声模型下，如何根据 syndrome 做最优校正。
如何降低逻辑错误率。
本项目进一步关注工程部署问题：
噪声分布不是静态的，而会发生 sigma/mu/theta 漂移。
解码器不能每次都重新运行复杂模型，fast loop 必须保持低延迟。
慢回路模型必须与 HIL、artifact、param bank、overflow 这些运行时语义对齐。
因此项目主张：保留稳定 classical teacher，让轻量 CNN 只学习 residual-b，再通过 ParamMapper 映射到可提交的 (K, b)。

## Slide 5
DriftAdaptiveQEC | CNN-FPGA-GKP
05
SYSTEM ARCHITECTURE
双回路架构把“快而稳的硬件控制”和“慢而准的统计学习”分开。
FAST LOOP / FPGA SIDE
Syndrome
(s_q, s_p)
Delta = K @ s + b
32×32 histogram
fixed-point / overflow
Active param bank
K,b
Windowed
histogram
Classical teacher
WV / UKF
Tiny-CNN
residual-b
Stage / commit
param bank
10-100 ms
5 us 级
FPGA 只做确定性、低延迟控制；CNN 不插入快路径，只在慢路径根据窗口统计更新下一批参数。
SLOW LOOP / ARM + CNN SIDE：窗口统计、教师估计、参数提交

## Slide 6
DriftAdaptiveQEC | CNN-FPGA-GKP
06
PROJECT ARC
项目按 P0-P4 逐层推进
P0
问题成立
漂移导致固定译码失配
P1
模型可学
Tiny-CNN 学参数
P2
行为一致
float/int8 与 bank 提交
P3
HIL 恢复
mock-backed 软件闭环
P4
benchmark
历史正式结果 + 当前受控补证
在 GKP 量子纠错里，把快回路实时解码和慢回路漂移自适应拼成一条可部署链路：快回路保证 5 us 周期内稳定执行，慢回路利用窗口统计、classical teacher 和轻量 CNN 做低频修正，目标是在实时硬件约束下持续优于固定参数和经典自适应 baseline。

## Slide 7
DriftAdaptiveQEC | CNN-FPGA-GKP
05
PROBLEM FRAME
P0：GKP 解码的难点不是一次预测，而是漂移下的在线失配。
连续变量 GKP 纠错中，sigma、mu_q / mu_p、theta 会随时间漂移；固定参数线性解码器会逐步偏离真实噪声状态。
工程约束
快回路必须低时延、确定性、可硬件部署；慢回路只能在窗口级别低频更新参数。
关键判断
离线模型精度不等于在线闭环可用；后续验证必须绑定 runtime、commit 与 HIL 语义。
P0 物理基线：full_qec 与 simplified 的 LER gap 稳定约 0.40
场景
full_qec
simplified
gap
linear_low
0.4237
0.0205
0.4032
step_mid
0.42665
0.01855
0.40810
sinusoidal
0.42530
0.02405
0.40125
random_walk
0.41200
0.01565
0.39635
linear
0.403
step
0.408
sinusoidal
0.401
random
0.396
漂移变量如何影响译码
变量
含义
sigma
噪声尺度变化，影响 syndrome 分布宽度
mu_q / mu_p
q/p 方向偏置，影响残差修正中心
theta
旋转/耦合漂移，使两个象限相关性改变
K,b
译码参数；一旦失配，LER 快速上升
结果说明：P0 已证明项目值得做，也建立了后续统一评价方式。但它只说明需要自适应，不说明 CNN 一定有效，更不能直接推出硬件闭环一定能拿到收益。

## Slide 8
DriftAdaptiveQEC | CNN-FPGA-GKP
05
P1 MODEL EVIDENCE
P1：Tiny-CNN 已能稳定识别静态漂移参数，int8 退化极小。
问题修正
早期各向同性高斯让 theta_deg 近似不可辨识；P1 改为各向异性高斯，并提高 theta 损失权重。
0.994352
float R2_mean
test set
0.994212
int8 R2_mean
量化后几乎重合
模型
MSE
MAE
R2_mean
float
0.293336
0.220503
0.994352
int8
0.297742
0.221944
0.994212
Float 逐标签 R²
label
R²
sigma
0.997613
mu_q
0.996473
mu_p
0.998459
theta_deg
0.984862
结论
P1 的价值不是直接给出最终解码器，而是建立慢回路可用的轻量感知器件；量化结论也为后续部署路径提供基础。

## Slide 9
DriftAdaptiveQEC | CNN-FPGA-GKP
06
P2 CLOSED LOOP
P2：闭环收益来自公平运行时控制，而不是作弊型 mock 或量化偶然性。
两项关键修正
1. 基线改为 fixed_baseline / oracle_delayed
2. ParamMapper 改为协方差驱动：K=C(C+R)^-1，b=(I-K)mu
场景
fixed
oracle
float
int8
linear_med
0.816067
0.764239
0.696206
0.701372
step_large
0.937822
0.926650
0.731906
0.732072
sinusoidal
1.019033
1.020556
0.759289
0.761878
0.924
fixed
0.904
oracle
0.729
float
0.732
int8
三场景平均 LER（根据表内数据近似）
工程指标
commit_count_mean = 7.0
fast violation = 0
slow violation = 0
P2 判断：双回路 stage / commit 稳定，自适应模型在三类漂移场景均优于固定与延迟基线。

## Slide 10
DriftAdaptiveQEC | CNN-FPGA-GKP
07
P3 HIL BOUNDARY
P3： 已恢复 software HIL 的确定性复验，但不能写成真板完成。
mock backend
model_artifact
artifact_npz
inproc service
hil outputs
2
windows ready
n_windows_ready
2
slow updates
finished
2
commits
applied
0.454375
final LER
T12 deterministic run
0.002
overflow rate
bounded recovery
确定性复验
两次 run 的 hil_summary.json 与 hil_events.json SHA256 均一致。
当前边界
路径固定为 mock + model_artifact + artifact_npz + inproc。
不能宣称
不是 real_board；不是 .tflite runtime evidence。
software HIL
not real board

## Slide 11
DriftAdaptiveQEC | CNN-FPGA-GKP
08
P4 MAIN EVIDENCE
P4：历史 formal 结果显示：Hybrid Residual-B 仍优于最强经典 baseline UKF。
0.798
Hybrid
Residual-B
0.818
UKF
0.826
Const
Residual-Mu
0.828
RLS
Residual-B
0.828
EKF
平均 LER，越低越好
方法
Avg LER
Hybrid Residual-B
0.798332
UKF
0.817974
Constant Residual-Mu
0.825719
RLS Residual-B
0.827908
EKF
0.828369
关键解释
领先 UKF 的 gap 约 0.019642；且 correction_saturation_rate = 0、aggressive_param_rate = 0。
口径提醒：这是历史 formal strong-baseline 结论；Phase 2 正在通过 T15/T16 补当前机器上的 bounded development evidence。

## Slide 12
DriftAdaptiveQEC | CNN-FPGA-GKP
09
MECHANISM
学习模块最有价值的角色，是修正 teacher 在运行时控制量上的偏差。
早期 Full teacher broadcast
整包 teacher 标量被广播成平面通道，容易带来冗余、尺度耦合与闭环语义失配。
hist
teacher
planes
Gated v5 compact scalar branch
只保留与 residual-b 直接相关的 4 个 teacher 标量，并通过 scalar branch + gated 注入。
teacher_b_q
teacher_b_p
delta_b_q
delta_b_p
0.758829
Full
chunked paired mean
0.618195
Gated v5
candidate mean
9 / 12
wins
seed-scenario 对照
谨慎结论
Gated v5 是当前最强 teacher-representation 候选，但 seed=20260429 下收益收缩，尚未完全替代正式主线。

## Slide 13
DriftAdaptiveQEC | CNN-FPGA-GKP
10
PHASE 2 CURRENT TASK
T15 把 P4 从单场景 recovery smoke 推进到受控多场景 development evidence。
T9 recovery smoke
T14 protocol PASS
T15 bounded run
T16 gate review
T15 matrix
固定范围
Config
cnn_fpga/config/p4_multiscenario_strong_baselines.yaml
Scenarios
static_bias_theta / linear_ramp
Modes
ekf / ukf / constant_residual_mu / rls_residual_b / hybrid_residual_b
Repeats
2
Seed policy
--paired-seeds
允许做什么
扩展到双场景、五模式、repeats=2；不改 runner、不改 config、不改 baseline 集合。
明确不是
不是完整四场景 formal benchmark；不是 real_board；不是 .tflite runtime evidence。
T15 的价值：为 T16 判断是否扩展 formal benchmark、停止在 bounded evidence、或转向 manifest / training / .tflite / cleanup 提供证据。

## Slide 14
DriftAdaptiveQEC | CNN-FPGA-GKP
11
NEXT MOVES
后续不是盲目扩线，而是补证据、补 manifest、补边界。
证据补强
1. T15/T16：P4 bounded evidence + gate review
2. 决定是否恢复完整四场景 formal set
3. 固化 benchmark 报告口径
研究改进
1. 诊断 seed=20260429 收益收缩
2. Gated v5 小改版：弱化 delta、控制 scale/clip
3. paper_inspired_statcalib_v1：compact statistics + closed-loop loss
工程补强
1. T17 训练链 manifest
2. T18 .tflite manifest / smoke plan
3. T20 real-board readiness checklist
4. load-aware latency / fault injector
当前暂停项：无任务包的新 teacher-representation 长跑、P4 formal 长跑、真板 backend 扩写、大规模 repo cleanup。

## Slide 15
论文思路与总结
12
PAPER POSITIONING
论文主线：运行时一致的 teacher-guided residual adaptive decoding。
System
双回路 CNN-FPGA
软件 HIL / param bank
Method
teacher-guided
residual-b correction
Deployment
runtime-consistent data
artifact / HIL / benchmark
已有成果
P0-P2 基线与闭环验证；P3 software HIL recovery path；P4 历史 formal 主线。
当前边界
真板 HIL、当前 .tflite recovery、完整 formal benchmark 仍需补证据。
论文策略
QCE / TQE / EPJQT 优先；补强后再考虑 QST / npjQI / ACM TQC。
一句话结论：保留经典 teacher，并让轻量 CNN 学习 residual-b 修正，比直接做绝对参数回归更贴近部署语义，也更有论文叙事韧性。